2

DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

----------------------------------------------------------------

Budowa miejsc postojowych

dla Szkoły Podstawowej

w Kunowie

Gmina Gostyń

--------------------------------------------------------------------------------

Inwestor : Gmina Gostyń  ul. Rynek  2

pow. gostyński                         woj. wielkopolskie

# DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

1. BRANŻA :       drogowa

2. INWESTOR  ROBÓT :                       Gmina  Gostyń

ul. Rynek  2 , 63-800  Gostyń

pow. gostyński

woj.  wielkopolskie

3. NAZWA  OBIEKTU :

Budowa miejsc postojowych

dla Szkoły Podstawowej

w  Kunowie

Gmina  Gostyń

Działka nr  70 , 62

4. PROJEKTANT :   mgr inż. Rajmund  Jakuszkowiak

upr . nr  341/82/Lo

# Rok  2012

# Spis  załączników

---------------------

I  Część   opisowa

1. Opis  techniczny                                                                                         1 - 6

# 2. Przedmiar  robót                                                                                         7 -  9

# 3. Zestawienie materiałów                                                                                  10

# 4. Tabela  elementów  rozliczeniowych                                                        11 -12

# II  Część  rysunkowa

1.  Plan  orientacyjny                                                                                         13

2.  Plan  sytuacyjny  1 :  500                                                                              14

3.0-3.2. Przekroje normalne  1 : 50                                                              15- 17

4.  Przekrój poprzeczny –ułożenie płyt na miejscach parkingowych                 18

5.1. Konstrukcja  nawierzchni   ulic                                                                   19

5.2. Konstrukcja nawierzchni  parkingów                                                           20

5.3. Szczegół konstrukcyjny połączenia krawężnika wtopionego

z  nawierzchnią                                                                                             21

5.4. Szczegół konstrukcyjny połączenia ścieku z kostki betonowej

z nawierzchnią                                                                                              22

6.    Profil podłużny – przepust rurowy ø 50 cm                                                 23                                                                     7.0  Profil podłużny – droga C-B-D                                                                    24

7.1  Profil podłużny – droga  A-B                                                                       25

# 7.2  Profil podłużny  w  osi zjazdu  / oś  rowu/                                                   26

# III  SST

# ZAŁ.  NR 1

# OPIS  TECHNICZNY

do  dokumentacji   przetargowej  na  :

Budowę  miejsc postojowych

dla   Szkoły   Podstawowej

w Kunowie

# Działka  nr  70,  62

# I .  DANE  OGÓLNE

---------------------------

1. Projekt  opracowano  w  oparciu  o :

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.

w  sprawie  warunków  technicznych  , jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne

i  ich  usytuowanie  - Dziennik  Ustaw  Nr  43  z  dnia  14  maja  1999 r.

-  uzgodnienie : Gminy  Gostyń

-  Uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 września 2002 r. w sprawie

zagospodarowana przestrzennego obejmującego obręb  geodezyjny Kunowo

i  w części Daleszyn

2. Podstawą  opracowania  projektu  są  :

- plan  sytuacyjno-wysokościowy  w  skali   1 : 500  wydany  przez  Starostwo

Powiatowe  w  Gostyniu    - pod nr 1370 – 16/2012 z dnia 13.04.12

- pomiary  własne  w  terenie

3.  Parametry  techniczne  projektowanego  odcinka  drogi :

- obciążenie  ruchem  - KR 1 ;     p.p. 100kN/pas / dobę

-  przekrój  normalny : uliczny

- szerokość  jezdni  drogi  zjazdu  : 6,0  m

- szerokość   jezdni  dróg wewnętrznych -5,0

# II  STAN  TECHNICZNY  ISTNIEJĄCEJ  DROGI

--------------------------------------------------------------

Drogi i  miejsca postojowe    posiadają

nawierzchnię  gruntową  umocnioną  gruzem i żużlem  , a  wjazd  odbywa  się  istniejącym

zjazdem  zlokalizowanym na  rowie  lewostronnym , drogi wojewódzkiej  nr 308

Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan - Kunowo   .

Warunki  wodne  przebudowywanego  odcinka  są  średnie  , droga   biegnie  na poziomie istniejącego    terenu . Istniejący plac postojowy nie  posiada     kanalizacji deszczowej

i  jest odwadniany  powierzchniową  w  przyległy teren .

Tereny przyległy  to   boisko szkolne i pola  rolnicze .

Grunty występują  zróżnicowane : grunty  nasypowe  ,  humus    , gliny  piaszczyste.

ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

--------------------------------------------

1 . Ogólna  charakterystyka  robót

-----------------------------------------

Projektowana  przebudowa  nawierzchni  ma  na  celu zwiększenie nośności nawierzchni, poprawę równości , polepszenie odwodnienia  jezdni oraz zwiększenie standardu przejazdu  i parkowania  samochodów osobowych  pracowników  oraz autobusu  szkolnego  , a także poprawienie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego .

Projektuje  się następujące roboty  :

I Opracowanie  projektowe „  Zjazd z drogi wojewódzkiej ” przewiduje :

A.  przesunięcie istniejącego zjazdu poprzez :

- wykonanie  robót ziemnych

- ułożenie  w osi istniejącego rowu  rurociągu  ø 50 cm z rur PCV o l= 10,0 m

wraz  z umocnieniem  wlotu i wylotu

B. Wykonanie  nawierzchni  zjazdu  o szer. 6,0 m:

-   wykonanie robót ziemnych

- ułożenie krawężników betonowych

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm

- uformowanie obustronnych poboczy o szer. 1,0 m

- rozebranie  starego zjazdu oraz odmulenie  rowów

II Opracowanie projektowe :”  Budowa miejsc postojowych dla Szkoły Podstawowej w Kunowie” zakłada :

C. Umocnienie miejsc postojowych w ilości 30 szt.i dróg wewnętrznych

- wykonane  robót ziemnych

- ułożenie krawężników  betonowych  ulicznych i wtopionych

- ułożenie kabla  telekom .  w  rurze dwudzielnej typu „ arot ”

- wykonanie  nowej  konstrukcji  jezdni  dróg wewnętrznych z kostki betonowej

- ułożenie  nawierzchni miejsc postojowych z  płyt typu ”meba ”

Wymiar  stanowiska postojowego  dla samochodów osobowych    5,0x 2,50 m.

Drogi  wewnętrzne  projektuje  się  o  szer. 6,0 -  5,0 m

Drogę  zjazdu proj. się o szer. 6,0 m z wyokrągleniem włączeń  łukami o promieniu R= 6,0 m

- Konstrukcja   nawierzchni  odc. główny oraz  zjazd  :

-------------------------------------------------------------------

Projektuje  się  zgodnie  z  ustaleniami  z  administratorem  drogi  następującą konstrukcję  jezdni  dla  ruchu  KR – 1 i dla  podłoża   o  grupie  nośności G2  oraz warunków  wodnych przeciętnych.  :

- w-wa  wzmacniające podłoże   gr.  15  cm   z  gruntu stabilizowanego cementem

o Rm = 2,50 MPa

- w-wa  podbudowy gr. 20 cm z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie

z  mieszanki   0-31,5  mm

- nawierzchnia  z kostki betonowej g. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Spadek  poprzeczny  jezdni   projektuje  się  jednostronny  2  %  w  stronę krawężnika

na wjeżdzie   , na pozostałym odc stronę osi jezdni tj. do  ścieku  betonowego.

- Konstrukcja  nawierzchni miejsc postojowych

------------------------------------------------------------

-  w-wa   odsączająca  gr. 15 cm  z piasku

-  w-wa gr. 20 cm  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki

0-31.5 mm

-  nawierzchnia  z płyt typu „ meba „ 60x40 cm i gr. 8 cm szarej na posypce

z miału  kamiennego 0-4 mm  gr. 3 cm

Należy  zastosować  na nawierzchnię  miejsc postojowych płytę  meba koloru szarego  ,

a  obrysy miejsc parkingowych wykonać  z kostki prostokątnej 20x10x8 cm koloru czarnego.

Również  ścieki  oraz osie jezdni wykonać  z  kostki prostokątnej  koloru  czarnego,

natomiast nawierzchnię jezdni koloru szarego..

- Odwodnienie  jezdni

4.1  Przepust rurowy o l = 10 mb

------------------------------------------

Przepust z rur kanalizacyjnych kielichowych ,karbowanych polietylenowych  PEKOR

ø 500x93 mm  dwuściennych   o sztywności obwodowej 8 kPa  składa  się

z   odcinków  po 5,0   każdy  . Rury należy połączyć kielichem oraz zastosować

na połączeniu uszczelkę elastomerową.

Rury  projektuje  się posadowić na ławie fundamentowej gr. 15 cm z pospółki

o  max. średnicy  ziaren  20 mm

Natomiast odcinki końcowe rur przepustu  należy  posadowić się  na  ławie

o wym. 30x60x260 cm   z betonu B-25 .

W/w  ława  jest  również oparciem  dla  umocnienia  wlotu i wylotu przepustu.

Zasypkę  wykopu  i  wokół  rury  wykonać  z  gruntu  niewysadzinowego  o  średnicy

do  32  mm ,    obu  stron  rury  ,  warstwami    o  gr.  20  cm .

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  1,0 /  wg Proctora /.

Wylot i wlot   należy  zabrukować   kostką  betonową  gr. 8 cm lub  brukiem

na  podsypce  cementowo  piaskowej  gr. 5 cm  oraz w-wie betonu gr. 10 cm

z  wypełnieniem  spoin   zaprawą  cementową  1: 4.

Powierzchnię  ponad  brukiem  na  skarpach  umocnić  darniną .

  - Należy  również  oczyścić  z  namułu  rów  doprowadzający  i odprowadzający   wodę opadową  zgodnie  z profilem podłużnym..

4.3 .Ściek  z kostki betonowej

------------------------------------------------------------------------

Ściek  o  szer. 20 cm  z   dwóch  rzędów  betonowej  kostki  brukowej

prostokątnej o  wym . 8x10x20 cm  jest  posadowiony  na podsypce  cementowo –

piaskowej  1 : 4    o    grubości w-wy  5  cm

oraz  ławie  grubości 20 cm    z  betonu  cementowego   klasy B – 15  należy wykonać

w osi drogi  C-B-D oraz  części drogi A-B.

Spadek  podłużny  ścieku należy  wykonać  zgodny  z  pochyleniem  niwelety drogi , ale

nie  mniejszy  niż  0,2  %.

Wody deszczowe odprowadza się  w  przyległy teren należący  do szkoły.

- Krawężnik  uliczny

------------------------

Projektuje  się  krawężnik  betonowy  uliczny  100x30x15 cm posadowiony jest na

podsypce cementowo-piaskowej   1 : 4  o  grubości  w-wy  5 cm i  ławie  o wymiarach

15 x10 cm z  oporem 15 x 25  cm z  betonu  klasy B -15 (C12/15).

Projektowane  miejsca postojowe  zostaną obramowane  krawężnikiem  betonowym

100x25x12 cm od strony jezdni dojazdowej , posadowionym na ławie betonowej

12x10 cm  z oporem 25x10 cm z betonu klasy B-15   (C12/15)

Po  zakończeniu  robót  zewnętrzną  stronę  krawężnika lub opornika   na szer. ca  100 cm należy  uzupełnić  gruntem   uzyskanym z  wykopu  , dowiązując  się  do istniejącego terenu .

- Geometria  jezdni  i  niweleta .

----------------------------------------

Niweletę  drogi  dostosowano  w  możliwie  maksymalnym  stopniu  do  niwelety

istniejącej terenu  .

Wyokrąglenia krawędzi  jezdni -  włączenia   na  skrzyżowaniach    przedstawia plan

sytuacyjny.

# 8   Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać roboty  drogowe  zgodnie  z  Polską

Normą  dotyczącą  poszczególnych  asortymentów  robót  .

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  oznakować  roboty  i  pojazdy  znajdujące  się  na

budowie  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami tj. :

- Rozporządzeniem  Ministra  Transportu i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  pażdziernika   2000  r . w  sprawie  szczegółowych warunków   zarządzania  ruchem

na  drogach    /Dziennik  Ustaw  Nr  90 poz. 1006/

- Rozporządzeniem  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw

Wewnętrznych  z  dnia  31  lipca 2002  r. w  sprawie  znaków  i  sygnałów  na  drogach

/Dz. U. Nr  170. poz. 1393 /.

Projekt   zabezpieczenia  robót  przygotowuje   wykonawca  robót .

10.Urządzenia  obce

----------------------

-    według  uzgodnień   branżowych

W pasie drogi wjazdowej znajduje  się  :

- napowietrzna linia energetyczna

- kable telekomunikacyjne ,które zgodnie  z uzgodnieniem należy zabezpieczyć

zgodnie  z uzgodnieniem ,  poprzez  zastosowanie  rur  dwudzielnych typu AROT

na  długości 8,0

Opracował :