Gostyń, 20.02.2013 r.

RI.271.1.2013

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję  do wyjaśnienia wyjaśnienia, 
w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi łączącej ul Starogostyńską 
z ul. Polną”.

Pytanie:

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego o badania geotechniczne gruntów znajdujących się w podłożu projektowanej drogi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej dokumentacji geologicznej jako kolejny załącznik do przetargu.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego o uzgodnienia dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, decyzję dot. wycinki drzew oraz pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia niezbędne do udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (specustawa).

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego o brakujące rysunki wykazane w spisie załączników dokumentacji projektowej
( rysunki cz. drogowej nr 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2, 7.0, 8.0, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2)

Odpowiedź: Zamawiający informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej brakujących rysunków.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego o SST dla branży kolejowej, kanalizacyjnej (w tym budowa kolektora tłocznego), energetycznej ( w tym budowa trafostacji).

Odpowiedź: Brakujące specyfikacje Zamawiający zamieścił na stronie internetowej.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego o docelowe oznakowanie drogi oraz ciągu pieszo – rowerowego

Odpowiedź: Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego znajdują się 
w kosztorysie.

- Prosimy o wyjaśnienie różnic w dokumentacji przetargowej dotyczących określenia rodzaju wymaganego materiału dla kanalizacji deszczowej. Według projektu kolektor kanalizacji deszczowej powinien być wykonany z rur PVC o ściance litej i SN min. 8 kN/m2, natomiast w SST D-03.02.01 rury wykonane mają być z PP.

Odpowiedź: Należy zastosować rury o parametrach jak określono w kosztorysie.

- Prosimy o wyjaśnienie różnić w dokumentacji przetargowej dotyczących określenia rodzaju wymaganego materiału dla przepustów drogowych. Według projektu i kosztorysu ofertowego przepusty należy wykonać z rur ø 60 cm dwuściennych kanalizacyjnych, karbowanych kielichem i wsuwką oraz uszczelką elastomerową i SN 8 kPa, natomiast wg SST D-03.01.01. powinny być to rury z PEHD typ Optima łączone za złączkę.

Odpowiedź: Przepusty należy wykonać z rur średnicy 600 mm o parametrach zgodnych 
z kosztorysem.

- Zgodnie z opisem technicznym pkt I.3 nowoprojektowana droga gminna oraz poszerzenia ul. Starogostyńskiej mają być wykonane z mieszanek o kategorii ruchu KR4, a ul. Starogostyńska 
z mieszanek KR1-2. Parametry podane w pkt. II 3.2. wskazują na to, że konstrukcja nawierzchni istniejącej ul. Starogostyńskiej również ma być wykonana z mieszanek KR4. Prosimy 
o wyjaśnienia. W przypadku KR1-2 prosimy o uzupełnienie specyfikacji dla mieszanki mineralno asfaltowej.

Odpowiedź: Na nowoprojektowanej ulicy i ul. Starogostyńskiej należy wykonać mieszanki dla ruchu KR4, zgodnie z opisem technicznym i kosztorysem. (mimo, że aktualnie ul. Starogostyńska w swoim przebiegu przenosi ruch KR1-2)

- W dokumentacji są niespójności dotyczące uziarnienia MM-a. Zgodnie z opisem technicznym pkt II 3.2, dla istniejącej jezdni ul. Starogostyńskiej należy zastosować mieszanki: wyrównawcza 0/16, KR4, wiążąca 0/20, KR4, ścieralna 0/12,8, KR4. Wg kosztorysu są to: podbudowa BA 0/25, KR4, wyrównawcza BA o/8, KR1-2, wiążąca o/16, KR4, ścieralna BA 0/12,8, KR4. Poza tym w specyfikacjach przedstawiono wymagania dla podbudowy 0/25, wyrównawczej 0/12,8, wiążącej 0/20 i ścieralnej 0/12,8. Prosimy o wyjaśnienia i doprecyzowanie jakie rodzaje mieszanek należy zastosować i uzupełnić odpowiednio specyfikacje, w zależności od wyjaśnień

- Dotyczy D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. W pkt. 1.3 podano wiążąca 0/16. W pkt.5.2.2 przedstawiono wymagania dla wiążącej 0/12,8, KR1-2 i wiążącej 0/20 KR3-6. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: pkt 9 i 10 Należy zastosować mieszanki bitumiczne o uziarnieniu zgodnie 
z kosztorysem

- Dotyczy D.05.03.05, warstwa ścieralna. W pkt. 1.3 jest zapis o asfalcie modyfikowanym gumą. Prosimy o przedstawienie wymagań lub wykreślenie tego zapisu, gdyż jest on niespójny z pkt. 1.3,tab.1, gdzie podano asfalt zwykły 50/70 wg PN-EN 12591.

Odpowiedź: dot. zastosowania w-wy ścieralnej modyfikowanej gumą – z uwagi na duże wydatki finansowe z utrzymaniem już zrealizowanych w/w nawierzchni, których prawdopodobnie zasady wykonania zostały adoptowane z innej strefy klimatycznej, a stwarzających w naszych warunkach klimatycznych bardzo duże problemy wytrzymałościowe, należy zastosować na w-wę ścieralną beton asfaltowy bez modyfikacji gumą.

- Dotyczy D.06.03.05, warstwa ścieralna. Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt. 2.2 „o zawartości parafiny mniejszej niż 1%”. Norma PN-EN 12 591, do której odwołuje się tab.1, nie uwzględnia parametru zawartości parafiny. Jednocześnie informujemy, że zapis ten eliminuje wielu producentów asfalty 50/70, co jest niezgodne z przepisami o konkurencji na wolnym rynku.

- Dotyczy D.04.07.01, D. 04.08.01, D.05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych są oparte o normę PN-S 96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dn. 19.11.2010. Proponowana zmiana pozwoli na oznakowanie produktu symbolem CE, co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź: pkt 12 i 13 Dokumentacja na przedmiotowe drogi została opracowana pod koniec roku 2009 i nie zawiera ustaleń zawartych w WT- 1 2010 i WT-2 2010,a zatwierdzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 19.11.2010 do stosowania na drogach publicznych. Mając na uwadze względy jakościowe dotyczące robót nawierzchniowych należy zastosować na nowoprojektowanej ulicy i ul. Starogostyńskiej wymagania techniczne zawarte w WT – 1 2010 i WT- 2 2010.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Burmistrz Gostynia

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak